## Slide 1: IPASS

## Slide 2: DNS紀錄類型
https://zh.wikipedia.org/wiki/DNS%E8%AE%B0%E5%BD%95%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E5%88%97%E8%A1%A8
A | IPv4位址記錄
AAAA | IPv6位址記錄
MX | 電子郵件互動記錄
CNAME | 規範名稱記錄 一個主機名字的別名
NS | 名稱伺服器記錄
PTR | 指標記錄 與CNAME 記錄不同，DNS「不會」進行處理程式，只會傳回名稱。最常用來執行反向 DNS 尋找
SOA | 權威記錄的起始 唯一性

## Slide 3: VLAN
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%B1%80%E5%9F%9F%E7%BD%91
是一種建構於區域網路交換技術（LAN Switch）的網路管理的技術
透過控制交換器有效分派出入區域網的封包到正確的出入埠
對不同實體區域網中的裝置進行邏輯分群（Grouping）管理
降低區域網內大量資料流通時，因無用封包過多導致壅塞的問題，以及提昇區域網的資訊安全保障。
實現交換器乙太網路的廣播隔離
可在一個交換器上實現，也可跨交換器實現
一個VLAN相當於OSI模型第2層的廣播域(Broadcast Domain)
不同VLAN之間或VLAN與LAN / WAN的資料通訊必須通過第3層（網路層）完成。
否則，即便是同一交換器上的連接埠，假如它們不處於同一個VLAN，正常情況下也無法進行資料通訊

## Slide 4
OPEN ID